ООО «Рэмос»

450005, РБ, г. Уфа, ул. Электрификации д.54/10

ИНН/КПП 0276070460/027601001

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район  Республики Башкортостан

на период с 2015 по 2025 год

2015

Содержание

Паспорт программы	4

1. Характеристика сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан	8

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	17

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	17

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	18

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	22

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	24

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	25

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов	27

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	31

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения	36

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения	38

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения	41

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения	43

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения	44

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов	45

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	49

4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения	49

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения	49

4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения	50

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения	51

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения	51

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО	52

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	53

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	53

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения	53

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения	53

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	54

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	55

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	56

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	57

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	65

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на период 2015-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Бадраковский сельсовет |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Рэмос», на основании договора № Б18-5 от 03.08.2015 г. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Бадраковский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП Бадраковский сельсовет и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП Бадраковский сельсовет. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного, гражданского и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2015 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение: проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения; Вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей по жилой застройке, в д. Тукаево, д. Берлячево, д. Старобикметово, по основным улицам деревень. Газоснабжение: Строительство газораспределительного пункта и сетей газоснабжения низкого давления в д. Тукаево; осуществление технического диагностирования и своевременного ремонта ГРП и ШРП, подземных газопроводов высокого и низкого давления; мероприятия по газификации районов перспективной застройки. Теплоснабжение: источники централизованного теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Строительство не планируется. Водоснабжение: строительство колодцев, организация водозабора из каптажей ключей на территориях планируемой застройки. Водоотведение: замена выгребных ям на современные септики, применяющие эффективные технологии очистки сточных вод. Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов: строительство контейнерных площадок; приобретение контейнеров для ТБО; организация пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. -повышение энергоэффективности 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Бадраковский сельсовет. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП Бадраковский сельсовет будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП Бадраковский сельсовет в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

# 1. Характеристика сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

Общие сведения

Территория сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан расположена в южной части Бураевского района. На севере сельское поселение граничит с сельским поселением Бураевский сельсовет, западе - с сельским поселением Кайнлыковским сельсоветом, востоке – с сельским поселением Азяковский сельсовет, юге - сельским поселением Вострецовский сельсовет, с муниципальными районома Бирский и Бураевонский. В состав сельского поселения Бадраковский сельсовет входит 10 населенных пунктов: 
д. Большебадраково, д. Берлячево, д. Калмыково, д. Малобадраково, 
д. Нарышево, д. Силосово, д. Старобикметово, д. Старотукраново, д. Тукаево, д. Улеево.

Рисунок 1.1 Генеральный план сельского поселения 
Бадраковский сельсовет

Деревня Большебадраково – является административным центром муниципального образования – сельское поселение Бадраковский сельсовет. Границами с севера и запада является автомобильная дорога районного значения, с востока – река Сибирган, с юга является деревня Малобадраково. Расстояние до районного центра (Бураево): 21 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 89 км.

Деревня Берлячево – границами деревни с севера и запада являются земли Каинлыковского сельсовета, с востока -  населенный пункт Улеево, с юга является река Улей. Расстояние до районного центра (Бураево): 24 км, центра сельсовета (Большебадраково): 8 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 92 км.

Деревня Калмыково – границы деревни с севера, юга и запада - река Сибирган, с востока – автомобильная дорога районного значения. Расстояние до районного центра (Бураево): 12 км, центра сельсовета (Старобикметово): 6 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 80 км.

Деревня Малобадраково – границы деревни с севера – населенный пункт Большебадраково, с юга и востока являются земли Бадраковского сельсовета, с запада является автомобильная дорога районного значения.  Расстояние до районного центра (Бураево): 22 км, центра сельсовета (Большебадраково): 1 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 90 км.

Деревня Нарышево – границы деревни с севера, юга и запада являются земли Бадраковского сельсовета, с востока – земли Азяковского сельсовета. Расстояние до районного центра (Бураево): 26 км, центра сельсовета (Старобикметово): 8 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 87 км.

Деревня Силосово – границы деревни с севера, востока и запада – река Нарыш, с юга – земли Бадраковского сельсовета. Расстояние до районного центра (Бураево): 28 км, центра сельсовета (Большебадраково): 3 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 96 км.

Деревня Старобикметово – границы деревни с севера и востока – река Аудараш, с юга – населенный пункт Старотукраново, запада – автомобильная дорога. Расстояние до районного центра (Бураево): 18 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 86 км.

Деревня Старотукраново – границы деревни с севера и востока – река Аудараш, с юга – земли Бадраковского сельсовета, с запада – населенный пункт - Старобикметово. Расстояние до районного центра (Бураево): 19 км, центра сельсовета (Старобикметово): 1 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 94 км.

Деревня Тукаево – границы деревни с юга и запада – река Сибирган, с севера и востока – земли Бадраковского сельсовета. Расстояние до районного центра (Бураево): 24 км, центра сельсовета (Большебадраково): 6 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 92 км.

Деревня Улеево – границы деревни с севера – река Улей, с запада – населенный пункт Берлячево, с юга и востока – земли Бадраковского сельсовета.  Расстояние до районного центра (Бураево): 23 км, центра сельсовета (Большебадраково): 5 км, ближайшей ж/д станции (Янаул): 91 км.

Общая площадь населенных пунктов СП Бадраковский сельсовет составляет 809,6 га, общая площадь территории – 22750,9 га. Площадь населенных пунктов приведена ниже.

Таблица 1.1

Площадь населенных пунктов СП Бадраковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- |
| д. Большебадраково | 118,1 |
| д. Берлячево | 77,2 |
| д. Калмыково | 81,0 |
| д. Малобадраково | 63,1 |
| д. Нарышево | 65,7 |
| д. Силосово | 95,5 |
| д. Старобикметово | 125,9 |
| д. Старотукраново | 95,0 |
| д. Тукаево | 30,9 |
| д. Улеево | 57,2 |
| Всего по СП | 809,6 |

Природно-климатическая характеристика территории

Климат СП Бадраковский сельсовет, как и всего Бураевского района Республики Башкортостан, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Переходные сезоны (весна и осень) короткие. В период межсезонья встречаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Формирование климата происходит под воздействием Азиатского антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой.

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании климата сельского поселения Бадраковский сельсовет играют Уральские горы, меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное проникновение воздушных масс с севера и юга, создавая контрасты погоды. В то же время, они являются естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс, что ведет к различию климатических характеристик Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья – резко континентальный.

Продолжительность безморозного периода - 107 дней. Годовой максимум температуры воздуха 38С. Абсолютный минимум -51С. Среднегодовая температура воздуха 1,7С. Продолжительность отопительного периода 214 дней при средней температуре -6С.

Атмосферные осадки по сезонам года распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в теплый период с апреля по октябрь, сумма которых составляет 68% годового количества осадков. Сумма осадков за год 551мм.

Период с устойчивым снеговым покровом - 187 дней. Средняя высота снегового покрова - 57см.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления.

Рельеф

Территория расположена в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа и реками бассейна Агидель. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках интенсивно расчлененные овражно-балочной сетью. Общее снижение рельефа — в северо-западном направлении.

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении территории на глубину до 300м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарской, артинский и кунгурский яруса) сложены преимущественно карбонатными породами, известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород: гипсов, ангидридов в неравномерном переслаивании. Общая площадь нижнепермских отложений около 500м. Глубина залегания изменяется от 90 до 100м.

Верхний отдел перми представлен уфимским ярусом. В составе яруса выделяются соликамская и шешминская свиты. Соликамская свита по литологическому составу подразделяется на 3 толщи: нижнюю карбонатную (до 20м) – доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании: среднего (3-7м) – ангидриты и гипсы с прослоями известняков и верхнего (5-10м) – мергели с тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и известняков. Толща в интервалах 0-12м от подошвы и 40-50м от кровли загипсована. Отложения шешминской свиты по склонам долин часто выходят на дневную поверхность. Мощность свиты 60м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней части водораздельных склонов.

В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты чаще всего до 10м.

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-делювиальные образования, покрывающие почти сплошным чехлом водораздель-ные склоны. Представлены они чаще всего суглинками и глинами. Мощность отложений до 3-7м.

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15м, верхняя – суглинками, глинами и супесями, мощность которых составляет до 10м.

Гидрография

Общая площадь земель водного фонда составляет 2 163 га - река Быстрый Танып, которая протекает в северной части района. Кроме того по территории протекают реки: Белая, Гарейка, Сульзи, Сибирган, Нарыш, Апаша, Асавка, Шулия, Аудараш, Казган, Азяк и 120 ручьёв и речушек. Они многоводны весной, летом мелеют или полностью исчезают.

Реки района незначительны, имеют ширину русла 2-3 м и небольшую глубину. Для улучшения водоснабжения населенных пунктов необходимо устройство прудов.

Река Белая протекает по северо-восточной части района. Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Продолжительность весеннего разлива колеблется от 10 до 15 дней. Вода в реке чистая пресная.

Река Быстрый Танып  является правым притоком реки Белая (бассейн Камы). Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Питание в основном снеговое. Танып замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле.

Почва и растительность

Бураевский район относится к лесостепной сельскохозяйственной зоне, характеризуется невысокой лесистостью. Леса широколиственные, хвойные, из мягколиственных пород преобладают липа, береза, из твердолиственных – дуб, хвойные породы представлены сосной. Почвы – оподзоленные черноземы, серые лесные и пойменные.

Численность населения  сельского поселения Бадраковский сельсовет

Система расселения СП Бадраковский сельсовет, как и Бураевского района в целом, формировалась в результате перемещения населения с целью освоения новых сельскохозяйственных земель.

На территории сельсовета располагается 10 населенных пунктов с общей численностью населения 2113 человека. За период с 1989г. по данным статистических бюллетеней Башкортостанстата наблюдается сокращение численности населения. Снижение численности происходит вследствие естественной убыли и миграционного оттока населения. Средняя плотность населения по сельсовету составляет 9 человек на 1 кв. километр.

Численность населения сельского поселения, по населенным пунктам, приведена ниже.

Таблица 1.2

Численность населения СП Бадраковский сельсовет

| Населённые пункты | Население перепись 1989г. | Население перепись 2002г. | Население перепись 2010г. | Население сущ. 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 452 | 446 | 430 | 427 |
| д. Берлячево | 345 | 317 | 236 | 250 |
| д. Калмыково | 101 | 93 | 56 | 55 |
| д. Малобадраково | 271 | 269 | 225 | 236 |
| д. Нарышево | 161 | 124 | 106 | 87 |
| д. Силосово | 379 | 337 | 284 | 305 |
| д. Старобикметово | 354 | 338 | 328 | 343 |
| д. Старотукраново | 254 | 220 | 173 | 175 |
| д. Тукаево | 114 | 109 | 101 | 99 |
| д. Улеево | 131 | 154 | 137 | 136 |
| Всего | 2562 | 2407 | 2076 | 2113 |
| Прирост (+,-) по сравнению с предыдущим годом | – | -155 | -331 | +37 |

Существующая  застройка

а) Жилая застройка

Существующий жилой фонд сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан представляет собой усадебную застройку.

Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, представленных службами администрации муниципального района.

Характеристика существующего жилого фонда приведена ниже.

Таблица 1.3

Характеристика жилого фонда СП Бадраковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Кол-во квартир, домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 194 | 11,45 |
| д. Берлячево | 148 | 6,74 |
| д. Калмыково | 37 | 1,91 |
| д. Малобадраково | 120 | 6,0 |
| д. Нарышево | 55 | 2,22 |
| д. Силосово | 134 | 5,28 |
| д. Старобикметово | 167 | 8,09 |
| д. Старотукраново | 99 | 4,13 |
| д. Тукаево | 39 | 1,93 |
| д. Улеево | 68 | 3,15 |
| Итого: | 1061 | 50,9 |

Общая площадь жилого фонда сельского поселения – 50,90 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 50900/2113=21,4 м2/чел. Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется ряд направлений на улучшение жилищной обеспеченности населения Республики Башкортостан:

- увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;

- повышение доступности жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан.

Основным инструментом выполнения национального проекта является программа «Жилище», в состав которой входят 4 подпрограммы.

б) Учреждения культурно-бытового  назначения

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Деревня Большебадраково является административным центром сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан и выполняет функцию центра межселенного обслуживания. В то же время, каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания.

Образование

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

В настоящее время детские дошкольные учреждения имеются в 
д. Большебадраково, д. Силосово, д. Старобикметово. Общая емкость детских дошкольных учреждений составляет 86 мест, что полностью удовлетворяет существующую потребность – расчетная норма составляет 33 места на 1000 жителей.

Общеобразовательные и начальные школы расположены в 
д. Большебадраково, д. Берлячево, д. Силосово, д. Старобикметово. Общая емкость школ составляет 377 мест, что удовлетворяет существующей потребности – 144 места на 1000 жителей.

Внешкольные образовательные учреждения в настоящий момент отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание сельского поселения осуществляется четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в д. Большебадраково, 
д. Берлячево, д. Силосово, д. Старобикметово. Для стационарного лечения население использует больницу, расположенную в районном центре.

Культурно-досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и учреждения.

В настоящий момент культурно-досуговые учреждения сельского поселения Бадраковский сельсовет представлены следующими учреждениями: Дом культуры в д. Большебадраково, сельский клуб в д. Берлячево, клуб в 
д. Тукаево, клуб в д. Силосово, сельский клуб в д. Старобикметово. Общая емкость учреждений культуры составляет 1580 мест. В состав клубов входят библиотеки, имеющие в своем фонде 20,51 тыс. томов. Емкость культурно-досуговых учреждений и имеющийся библиотечный фонд удовлетворяет потребности населения сельского поселения.

Предприятия торговли

На сегодняшний день в сельском поселении функционируют магазины со смешанным ассортиментом торговой площадью 168 м2. Магазины имеются в 
д. Большебадраково, д. Берлячево, д. Малобадраково, д. Силосово, 
д. Старобикметово, д. Старотукраново. В настоящее время существующая торговая площадь не удовлетворяет потребности населения. Норма торговой площади составляет 300 м2 на 1000 человек, соответственно для существующей численности населения необходимы магазины, общей торговой площадью 634 м2.

Предприятия общественного питания

На сегодняшний день в сельском поселении предприятий общественного питания нет.

Предприятия бытового обслуживания

К предприятиям бытового обслуживания относятся прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В сельском поселении в настоящий момент имеются предприятия бытового обслуживания на 13 мест, что немного меньше необходимой нормы – 7 рабочих мест на 1000 человек.

Предприятия связи

В сельском поселении имеются отделения связи (почта) в д. Большебадраково и д. Старобикметово.

Кредитно-финансовые учреждения

Кредитно-финансовые учреждения в настоящий момент в сельском поселении отсутствуют.

Административные здания

В д. Большебадраково имеются здания Администрации и правления колхоза (ООО Селхозпредприятие им.Ленина, ООО «Комбикормовый завод»).

в) производственные предприятия, организации

Производственная сфера сельского поселения Бадраковский сельсовет представлена в основном сельскохозяйственными предприятиями.

# 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных зданий, школ, детских садов, ФАПов, клубов, магазинов осуществляется от индивидуальных котельных, работающих на природном газе и электрических, в том числе:

д. Большебадраково

– сельский Дом культуры , правление ООО СХП им.Ленина, школа, ФАП, магазины, гараж – газовая котельная;

– почта, администрация, ООО Комбикормовый завод – электрическое отопление;

д. Берлячево

– школа, ФАП, сельский клуб – отопление электрическое;

д. Малобадраково

магазин – электрическое и печное отопление;

д. Силосово

– начальная школа- детский сад – газовая котельная;

– ФАП – электрическое отопление;

д. Старобикметово

– школа, детский сад, интернат – газовая котельная;

–  дом престарелых, ФАП, почта, магазины – электрическое отопление;

д. Старотукраново

магазины – электрическое отопление;

д. Тукаево

– сельский клуб – электрическое отопление.

Отопление жилого фонда сельского поселения от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе (АОГВ) и печное.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты.

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Бадраковский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды., но на 20% расчетной площади возможно превышение ПДК по Si.

На территории населенных пунктов и сельского поселения и в непосредственной близости от них имеются водозаборные скважины и водонапорные башни – в д. Большебадраково, д. Берлячево, 
д. Калмыково, д. Малобадраково, д. Силосово, д. Старобикметово, 
д. Старотукраново, д. Улеево. Вода из данных водозаборов используется на нужды предприятий.

Население обеспечивается водой из открытых источников – для хозяйственных нужд, из каптированных родников – для питьевых нужд.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут. на хозяйственно- питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

где:

- удельное водопотребление, л/сутки;

- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, определяют следующим образом:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели составляет:

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,2 и 0,8.

Расчетные часовые расходы воды, qч, м3/ч, определяют следующим образом:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определяется:

– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые

=1,2-1,4;

=0,4-0,6.

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,3 и 0,5.

– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СП 31.13330.2012.

Таблица 2.2.1

Расчетный расход воды  в населенных пунктах 
сельского поселения Бадраковский сельсовет

| Населенный пункт | Числен-ность насе-ления, чел. | Среднесу-точный расход воды, м3/сутки | Расход воды в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Расход воды в сутки мини-мального водопот-реб-ления, м3/сутки | βmax | βmin | Макси-мальный часовой расход воды, м3/ч | Мини-мальный часовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 427 | 64,05 | 76,86 | 51,24 | 2,683 | 0,043 | 11,168 | 0,073 |
| д. Берлячево | 250 | 37,5 | 45 | 30 | 3,250 | 0,025 | 7,922 | 0,025 |
| д. Калмыково | 55 | 6,875 | 8,25 | 5,5 | 4,5 | 0,01 | 2,011 | 0,002 |
| д. Малобадраково | 236 | 35,4 | 42,48 | 28,32 | 3,320 | 0,024 | 7,639 | 0,022 |
| д. Нарышево | 87 | 10,875 | 13,05 | 8,7 | 4,5 | 0,01 | 3,181 | 0,003 |
| д. Силосово | 305 | 45,75 | 54,9 | 36,6 | 2,988 | 0,031 | 8,884 | 0,037 |
| д. Старобикметово | 343 | 51,45 | 61,74 | 41,16 | 2,893 | 0,034 | 9,673 | 0,047 |
| д. Старотукраново | 175 | 21,875 | 26,25 | 17,5 | 3,750 | 0,015 | 5,332 | 0,009 |
| д. Тукаево | 99 | 12,375 | 14,85 | 9,9 | 4,500 | 0,01 | 3,620 | 0,003 |
| д. Улеево | 136 | 17 | 20,4 | 13,6 | 4,140 | 0,01 | 4,575 | 0,005 |
| Итого: | 2113 | 303,15 | 363,78 | 242,52 |  |  | 64,00 | 0,23 |
| Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 30,32 | 36,38 | 24,25 |  |  | 6,40 | 0,02 |

Таблица 2.2.2

Расход воды на поливку зеленых насаждений.

| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Норма расхода воды, л/сутки | Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 427 | 90* | 38,43 |
| д. Берлячево | 250 | 90* | 22,5 |
| д. Калмыково | 55 | 90* | 4,95 |
| д. Малобадраково | 236 | 90* | 21,24 |
| д. Нарышево | 87 | 90* | 7,83 |
| д. Силосово | 305 | 90* | 27,45 |
| д. Старобикметово | 343 | 90* | 30,87 |
| д. Старотукраново | 175 | 90* | 15,75 |
| д. Тукаево | 99 | 90* | 8,91 |
| д. Улеево | 136 | 90* | 12,24 |
| Итого: | 2113 |  | 190,17 |

* В связи с особенностями климатических условий – небольшое количество осадков, в расчете принята максимальная норма расхода, указанная в СП 31.13330.2012 (50-90 л/сутки на человека).

Пожаротушение

В настоящий момент принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний – 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенные загрязнения питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, а также каптажей ключей и колодцев, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения

Основной проблемой системы водоснабжения сельского поселения является отсутствие систем централизованного водоснабжения селитебных и общественно-деловых зон.

## 2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Бадраковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля. Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

При расчёте общего количества ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой, учитываются отходы, образующиеся в неканализованных домовладениях. Для расчетов принимаются нормы накопления ЖБО составляющие 2 м3/год на одного жителя. Расчет годового объема образования ЖБО рассчитывается по формуле:

Sгод = N . 2 ,

где:   Sгод - расчетный объем отходов за год;

N - количество жителей.

Таблица 2.3.1

Расчет количества ЖБО в населенных пунктах 
СП Бадраковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. | Расчетный объем расходов за год, м3 | Количество ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 427 | 2 | 854 |
| д. Берлячево | 250 | 2 | 500 |
| д. Калмыково | 55 | 2 | 110 |
| д. Малобадраково | 236 | 2 | 472 |
| д. Нарышево | 87 | 2 | 174 |
| д. Силосово | 305 | 2 | 610 |
| д. Старобикметово | 343 | 2 | 686 |
| д. Старотукраново | 175 | 2 | 350 |
| д. Тукаево | 99 | 2 | 198 |
| д. Улеево | 136 | 2 | 272 |
| Итого: | 2113 |  | 4226 |

Расчет объемов образования ЖБО в сутки рассчитывается по формуле:

Sсут. = Sгод / 365,

где:   Sсут. - расчетный объем отходов в сутки;

Sгод – расчетный объем за год;

365 - число дней в году.

Sсут. = 2113 / 365 = 5,79 м3

Расчеты количества ассенизационных машин проводятся по формуле:

Кмаш.= Sсут. / V,

где:   Кмаш - количество ассенизационных машин;

Sсут. - расчетный объем отходов в сутки;

V - объем цистерны 3,75.

Кмаш.= 5,79  / 3,75 = 1,54 ≈ 2 ассенизационной машины.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В сельском поселении Бадраковский сельсовет система централизованного газоснабжения имеется в семи населенных  пунктах – д. Большебадраково, 
д. Берлячево, д. Малобадраково, д. Силосово, д. Старобикметово, 
д. Старотукраново, д. Улеево. Газоснабжение осуществляется природным газом высокого давления 0,6 МПа от ГРС Бураево.

Деревни Калмыково, Нарышево и Тукаево не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится по сетям газопровода низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

Газоснабжающая организация: филиал  ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Бирске., адрес: г.Бирск, ул. Бурновская, 12.

Сведения об отказах (авариях) в системах газоснабжения

Сведения об отказах в системах газоснабжения сельского поселения отсутствуют.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение СП Бадраковский сельсовет – централизованное, осуществляется от распределительных трансформаторных подстанций ПС 35/10 кВ «Кулаево» и ПС 35/10 «Вострецово». Передача электроэнергии производится по линиям 10кВ. На территории сельского поселения расположено 35 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в.т.ч.:

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Бураевские РЭС - БашРЭС.

Текущий резерв мощности на ПС Кулаево, с учетом технических условий, по данным ООО «Башкирэнерго» на 31.03.2015г. составляет 24916,3 кВт; на ПС Вострецово 825 кВт.

Текущий резерв мощности на трансформаторных подстанциях населенных пунктов 10/0,4 кВ приведен ниже.

Таблица 2.5.1

Резерв мощности системы электроснабжения 
СП Бадраковский сельсовет

| № п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Текущий резерв мощности с учетом ТУ, кВт | Место расположения центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 3867 | 1Т | 100/10/04 | 22,1 | д. Берлячево |
| 2 | КТП 3868 | 1Т | 160/10/0,4 | 10,9 | д. Берлячево |
| 3 | КТП 3869 | 1Т | 63/10/0,4 | 0,0 | д. Берлячево |
| 4 | КТП 3549 | 1Т | 63/10/0,4 | 0,3 | д. Калмыково |
| 5 | КТП 3554 | 1Т | 63/10/0,4 | 0,0 | д. Нарышево |
| 6 | КТП 3563 | 1Т | 63/10/0,4 | 0,0 | д. Нарышево |
| 7 | КТП 3556 | 1Т | 63/10/0,4 | 0,0 | д. Силосово |
| 8 | КТП 3557 | 1Т | 100/10/04 | 11,1 | д. Силосово |
| 9 | КТП 3558 | 1Т | 100/10/04 | 72,3 | д. Силосово |
| 10 | КТП 3550 | 1Т | 100/10/04 | 31,5 | д. Силосово |
| 11 | КТП 3565 | 1Т | 630/10/0,4 | 533,5 | д. Силосово |
| 12 | КТП 3567 | 1Т | 160/10/0,4 | 110,8 | д. Силосово |
| 13 | КТП 3543 | 1Т | 63/10/0,4 | 4,3 | д. Ст.Бикметово |
| 14 | КТПН 3545 | 1Т | 250/10/0,4 | 190,2 | д. Ст.Бикметово |
| 15 | КТП 3569 | 1Т | 100/10/04 | 2,8 | д. Ст.Бикметово |
| 16 | КТП 3544 | 1Т | 250/10/0,4 | 189,2 | д. Ст.Бикметово |
| 17 | КТП 3548 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Ст.Тукраново |
| 18 | КТПН 3865 | 1Т | 250/10/0,4 | 207,4 | д. Улеево |
| 19 | КТП 3866 | 1Т | 63/10/0,4 | 23,9 | д. Улеево |
| 20 | КТП 3882 | 1Т | 63/10/0,4 | 21,0 | д. Улеево |
| 21 | КТП 3883 | 1Т | 63/10/0,4 | 25,9 | д. Улеево |
| 22 | КТП 3876 | 1Т | 100/10/04 | 56,3 | д. Бадраково |
| 23 | КТПН 3873 | 1Т | 250/10/0,4 | 200,9 | д. Бадраково |
| 24 | КТП 3872 | 1Т | 100/10/04 | 72,3 | д. Бадраково |
| 25 | КТП 3880 | 1Т | 100/10/04 | 14,5 | д. Бадраково |
| 26 | КТП 3859 | 1Т | 160/10/0,4 | 124,2 | д. Бадраково |
| 27 | КТП 3860 | 1Т | 160/10/0,4 | 103,8 | д. Бадраково |
| 28 | КТП 3861 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Бадраково |
| 29 | КТП 3858 | 1Т | 160/10/0,4 | 0,0 | д. Бадраково |
| 30 | КТП 3875 | 1Т | 100/10/04 | 72,3 | д. Бадраково |
| 31 | КТП 3857 | 1Т | 250/10/0,4 | 0,0 | д. Бадраково |
| 32 | КТПН 3856 | 1Т | 400/10/0,4 | 333,9 | д. Бадраково |
| 33 | КТП 3870 | 1Т | 63/10/0,4 | 33,3 | д. Бадраково |
| 34 | КТПН 3864 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Тукаево |
| 35 | КТП 3874 | 1Т | 160/10/0,4 | 127,5 | д. Тукаево |

Сведения об отказах (авариях) в системах электроснабжения

Сведения об отказах в системах электроснабжения сельского поселения отсутствуют.

Существующие проблемы в системе электроснабжения:

Основной проблемой системы электроснабжение сельского поселения является износ оборудования и сетей электроснабжения. Для безаварийного функционирования необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт оборудования, замену проводов устаревших линий электропередач 0,4 кВ на СИП, замену деревянных опор на новые железобетонные. По мере необходимости также необходимо проводить реконструкцию существующих ТП с заменой трансформаторов на более мощные для обеспечения растущих потребностей населения и производства, осуществлять строительство новых трансформаторных подстанций.

Данные о выданных за 2014 г. технических условиях на подключение к системе электроснабжения сельского поселения

Данные о выданных технических условиях на подключение к системе электроснабжения отсутствуют.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту. Это отходы, которые накапливаются в жилом фонде, учреждениях, предприятиях общественного назначения (школах, зрелищных и детских учреждениях, гостиницах, столовых и т.п.).

К твердым бытовым отходам, учитываемым нормой накопления, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходов продуктов сгорания в устройствах местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупногабаритные предметы домашнего обихода.

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. По последним данным, производство ТБО колеблется между 0,5 и 1,2 кг на человека в день.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450 кг/год (1,5 куб.м/год).

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха.

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию отходов. Исполнитель работ определяется в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На сегодняшний день в СП Бадраковский сельсовет сбор и утилизацию отходов производит ООО «Жилищник», адрес местонахождения с. Бураево, ул. Октябрьская, д. 15, контактный телефон 8 (34756) 2-27-06.

Тарифы на вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов приведены ниже.

Таблица 2.6.1

Тарифы на вывоз и обезвреживание ТБО

| Источник образования ТБО | Тариф, руб. за 1 м3 ТБО |
| --- | --- |
| Население благоустроенного муниципального жилого фонда | 44,20 |
| Население неблагоустроенного муниципального жилого фонда | 44,20 |
| Население благоустроенного частного жилого фонда | 44,20 |
| Население неблагоустроенного частного жилого фонда | 44,20 |
| Бюджетные организации | 44,20 |
| Коммерческие организации | 100 |
| Предприятия | 100 |

Контейнерные площадки на территории СП Бадраковский сельсовет отсутствуют. В настоящее время сбор ТБО осуществляется на временных складах – санкционированных свалках.

Образовавшиеся на территории сельского поселения отходы вывозятся на полигон расположенный в с. Бураево 1,5 км южнее от газораспределительной станции по ул. Набережная, 7. Площадь полигона составляет 54 400 м2. Полигон введен в эксплуатацию с 2001 г и осуществляет свою деятельность по настоящее время. Суточное поступление ТБО составляет 81,5 м2. Расчетная вместимость полигона на весь срок эксплуатации 189,9 тыс. м3. Полигон обнесен забором, имеются ворота, шлагбаум и пропускной пункт.

Расчёт годового объема накопления отходов по каждому населенному пункту СП Бадраковский сельсовет выполнен по формуле:

Qr = р . m,

где:     Qr - годовое накопление отходов;

р - расчетная норма накопления на одного человека в год, м3;

m - численность населения, м2 площади.

Таблица 2.6.2

Объем годового накопления ТБО в
СП Бадраковский сельсовет

| Наименование объекта | Численность населения, м2 площади | Норма накопления ТБО, м3 | Объем накопления ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково |
| Население | 427 | 1,4 | 597,8 |
| Продовольственные магазины | 80 | 0,46 | 36,8 |
| Административные учреждения | 7 | 0,25 | 1,75 |
| Отделения связи | 5 | 0,3 | 1,5 |
| Дошкольные учреждения | 25 | 0,24 | 6,0 |
| Общеобразовательные учреждения | 150 | 0,12 | 18,0 |
| Кладбища | 4,2 | 1,78 | 7,476 |
| д. Берлячево |
| Население | 250 | 1,4 | 350,0 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 1,8 | 1,78 | 3,204 |
| д. Калмыково |
| Население | 55 | 1,4 | 77,0 |
| Кладбища | 2,7 | 1,78 | 4,806 |
| д. Малобадраково |
| Население | 236 | 1,4 | 330,4 |
| Продовольственные магазины | 8 | 0,46 | 3,68 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 1,7 | 1,78 | 3,026 |
| д. Нарышево |
| Население | 87 | 1,4 | 121,8 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 |  |
| Кладбища | 0,8 | 1,78 | 1,424 |
| д. Силосово |
| Население | 305 | 1,4 | 427,0 |
| Продовольственные магазины | 30 | 0,46 | 13,8 |
| Дошкольные учреждения | 8 | 0,24 | 1,92 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 2,5 | 1,78 | 4,45 |
| д. Старобикметово |
| Население | 343 | 1,4 | 480,2 |
| Продовольственные магазины | 31 | 0,46 | 14,26 |
| Отделения связи | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Дошкольные учреждения | 15 | 0,24 | 3,6 |
| Общеобразовательные учреждения | 45 | 0,12 | 5,4 |
| Кладбища | 0,2 | 1,78 | 0,356 |
| д. Старотукраново |
| Население | 175 | 1,4 | 245,0 |
| Продовольственные магазины | 8 | 0,46 | 3,68 |
| Кладбища | 2,4 | 1,78 | 4,272 |
| д. Тукаево |
| Население | 99 | 1,4 | 138,6 |
| Кладбища | 0,4 | 1,78 | 0,712 |
| д. Улеево |
| Население | 136 | 1,4 | 190,4 |
| Кладбища | 1,9 | 1,78 | 3,382 |

Очистку дорог в летнее и зимнее время в СП Бадраковский сельсовет осуществляет ООО «Жилищник», адрес местонахождения организации: 
с. Бураево, ул. Октябрьская, д. 15, тел. 8 (34756) 2-15-12.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Реализация Генерального плана сельского поселения направлена на повышение эффективности использования территории населенных пунктов сельского поселения Бадраковский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования);

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

Таблица 3.1

Проектное увеличение площади населённых пунктов 
СП Бадраковский сельсовет

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному использованию: | га/% | 22 750,9/ 100,0 | 22 750,9/ 100,0 |
| 2 | Территории населённых пунктов всего, из них: | га/% | 809,6/ 3,6 | 950,0/ 4,2 |
| 2.1 | д. Большебадраково | га | 118,1 | 170,1 |
| 2.2 | д. Берлячево | га | 77,2 | 94,4 |
| 2.3 | д. Калмыково | га | 81,0 | 83,5 |
| 2.4 | д. Малобадраково | га | 63,1 | 74,4 |
| 2.5 | д. Нарышево | га | 65,7 | 67,7 |
| 2.6 | д. Силосово | га | 95,5 | 113,6 |
| 2.7 | д. Старобикметово | га | 125,9 | 145,7 |
| 2.8 | д. Старотукраново | га | 95,0 | 95,0 |
| 2.9 | д. Тукаево | га | 30,9 | 36,7 |
| 2.10 | д. Улеево | га | 57,2 | 68,9 |
| 3 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы на расчётный срок | га | - | 57,4 |
| 4 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/% | 21941,3/ 96,4 | 21800,9/ 95,8 |
| 4.1 | -леса | га | 883,9 | 883,9 |
| 4.2 | -водоёмы | га | 38,7 | 38,7 |
| 4.3 | -территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов | га | 39,9 | 41,9 |
| 4.4 | -кладбища за чертой населённых пунктов | га | 18,1 | 19,2 |
| 4.5 | -прочие | га | 20960,7 | 20817,2 |

Развитие жилых зон

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа. На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства. Генеральным планом сельского поселения предлагается планировочное соединение деревень Большебадраково и Малобадраково в восточном направлении от 
д. Большебадраково.

На расчетный срок строительства в сельском поселении будут проживать 2,11 тыс. человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются площади и расположение жилых кварталов.

Таблица 3.2

Расчет территории строительства жилых кварталов

| Наименование населенных пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчетный срок всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства, гп | расчетный срок, га |
| д. Большебадраково | 13,6 | 6,8 | 6,8 |
| д. Берлячево | 7,4 | 3,7 | 3,7 |
| д. Малобадраково | 5,8 | 2,9 | 2,9 |
| д. Нарышево | 1,6 | 0,8 | 0,8 |
| д. Силосово | 11,8 | 5,9 | 5,9 |
| д. Старобикметово | 8,4 | 4,2 | 4,2 |
| д. Тукаево | 3,6 | 1,8 | 1,8 |
| д. Улеево | 5,2 | 2,6 | 2,6 |
| Всего: | 57,4 | 28,7 | 28,7 |

Основные направления развития жилищного строительства

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 22,95 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 35,0 м2 на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Таблица 3.3

Прогноз развития жилищного фонда сельского поселения

Бадраковский сельсовет

| Населенный пункт | Общая площадь, тыс. м2 | Квартир (домов), шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Всего расч. срок |
| д. Большебадраково | 11,45 | 3,95 | 15,4 | 194 | 65 | 259 |
| д. Берлячево | 6,74 | 2,66 | 9,4 | 148 | 35 | 183 |
| д. Малобадраково | 1,91 | - | 1,91 | 37 | - | 37 |
| д. Нарышево | 6,0 | 2,4 | 8,4 | 120 | 38 | 158 |
| д. Силосово | 2,22 | 0,58 | 2,80 | 55 | 10 | 65 |
| д. Старобикметово | 5,28 | 5,57 | 10,85 | 134 | 93 | 227 |
| д. Тукаево | 8,09 | 3,0 | 11,09 | 167 | 50 | 217 |
| д. Улеево | 4,13 | 1,82 | 5,95 | 99 | 30 | 129 |
| Всего: | 1,93 | 1,22 | 3,15 | 39 | 20 | 59 |

Развитие общественно-деловых зон.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Одной из основных целей Генерального плана сельского поселения Бадраковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан является удовлетворение потребностей населения сельского поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 2,11 тыс. чел. на расчетный срок.

В пределах СП Бадраковский сельсовет проектируемая общественно-деловая зона представлена следующими проектируемыми (реконструируемыми) объектами:

на 1-ю очередь реализации Генерального плана:

– организация учреждений внешкольного образования в существующей школе в д. Большебадраково;

– строительство аптек в д. Большебадраково, д. Старобикметово, 
д. Силосово;

– строительство магазинов, общей торговой площадью 390 м2 в 
д. Берлячево, д. Большебадраково, д. Малобадраково, д. Нарышево, д. Силосово,

д. Старобикметово, д.Тукаево, д.Улеево;

– строительство предприятий бытового обслуживания на два рабочих места в д. Старобикметово;

– организация пункта охраны порядка в д. Большебадраково;

–строительство отделений банка в д. Большебадраково и 
д. Старобикметово.

на расчетный срок реализации Генерального плана:

– строительство врачебной амбулатории (поликлиники) в 
д. Большебадраково;

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 
д. Большебадраково;

– строительство магазинов, общей торговой площадью 75 м2;

– строительство предприятий общественного питания в 
д. Большебадраково, общей площадью 85 м2;

– строительство бани на 15 мест в д. Большебадраково, в здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Развитие производственных зон

На период реализации Генерального плана сельского поселения Бадраковский сельсовет общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

Рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

## 3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения

В Генеральном плане сельского поселения Бадраковский сельсовет теплоснабжение планируемой застройки предполагается децентрализованным.

Теплоснабжение жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Теплоснабжение новых общественных зданий предусматривается от экологически чистых мини-котельных.

Преимущества использования индивидуальных источников тепла:

- разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

- отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

- возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Таблица 3.1

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
| расчетный срок | 73,85 | 26,25 | 1,9 | 0,2 | 2,11 | 175,2 | 0,4 | 2,5 |
| существующие | 50,9 | 26,25 | 1,3 | 0,2 | 2,113 | 175,2 | 0,4 | 1,9 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный срок |  |  | 2,1 | 0,3 |  |  | 0,4 | 2,7 |
| существующие |  |  | 1,4 | 0,2 |  |  | 0,4 | 2,0 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный срок |  |  | 1,8 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,4 |
| существующие |  |  | 1,2 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,7 |

## 3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения

Население обеспечивается водой из открытых источников – для хозяйственных нужд, из каптированных родников – для питьевых нужд. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения Бадраковский сельсовет в ближайшее время не планируется. Это обусловлено высокой стоимостью работ и в то же время небольшой численностью населения населенных пунктов.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности источников водоснабжения населения – каптажей ключей и колодцев, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Таблица 3.2.1

Расчетный расход воды в населенных пунктах сельского поселения Бадраковский сельсовет на расчетный срок реализации 
Генерального плана – 2035 год

| Населенный пункт | Числен-ность насе-ления, тыс. чел. | Среднесу-точный расход воды, м3/сутки | Расход воды в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Расход воды в сутки мини-мального водопот-реб-ления, м3/сутки | βmax | βmin | Макси-мальный часовой расход воды, м3/ч | Мини-мальный часовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 440 | 66 | 79,2 | 52,8 | 2,650 | 0,044 | 11,369 | 0,077 |
| д. Берлячево | 250 | 37,5 | 45 | 30 | 3,250 | 0,025 | 7,922 | 0,025 |
| д. Калмыково | 50 | 6,25 | 7,5 | 5 | 4,5 | 0,01 | 1,828 | 0,002 |
| д. Малобадраково | 240 | 36 | 43,2 | 28,8 | 3,300 | 0,024 | 7,722 | 0,023 |
| д. Нарышево | 80 | 10 | 12 | 8 | 4,5 | 0,01 | 2,925 | 0,003 |
| д. Силосово | 310 | 46,5 | 55,8 | 37,2 | 2,975 | 0,031 | 8,992 | 0,038 |
| д. Старобикметово | 340 | 51 | 61,2 | 40,8 | 2,900 | 0,034 | 9,614 | 0,046 |
| д. Старотукраново | 170 | 21,25 | 25,5 | 17 | 3,800 | 0,016 | 5,249 | 0,009 |
| д. Тукаево | 90 | 11,25 | 13,5 | 9 | 4,500 | 0,01 | 3,291 | 0,003 |
| д. Улеево | 140 | 17,5 | 21 | 14 | 4,100 | 0,01 | 4,664 | 0,005 |
| Итого: | 2110 | 303,25 | 363,9 | 242,6 |  |  | 63,57 | 0,23 |
| Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 30,33 | 36,39 | 24,26 |  |  | 6,36 | 0,02 |

Таблица 3.2.2

Расход воды на поливку зеленых насаждений.

| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Норма расхода воды, л/сутки | Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 440 | 90* | 39,6 |
| д. Берлячево | 250 | 90* | 22,5 |
| д. Калмыково | 50 | 90* | 4,5 |
| д. Малобадраково | 240 | 90* | 21,6 |
| д. Нарышево | 80 | 90* | 7,2 |
| д. Силосово | 310 | 90* | 27,9 |
| д. Старобикметово | 340 | 90* | 30,6 |
| д. Старотукраново | 170 | 90* | 15,3 |
| д. Тукаево | 90 | 90* | 8,1 |
| д. Улеево | 140 | 90* | 12,6 |
| Итого: | 2110 |  | 189,9 |

* В связи с особенностями климатических условий – небольшое количество осадков, в расчете принята максимальная норма расхода, указанная в СП 31.13330.2012 (50-90 л/сутки на человека).

Пожаротушение

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

## 3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Бадраковский сельсовет, с целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов во всех населенных пунктах Бадраковского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Расчет количества сточных вод, в случае использования системы септиков, с подводом системы канализации в дом (здание) в населенных пунктах СП Бадраковский сельсовет в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012 приведен ниже.

Таблица 3.3.1

Расчет количества стоков в населенных пунктах СП Бадраковский сельсовет на расчетный срок реализации Генерального плана – 2035 год

| Населенный пункт | Числен-ность насе-ления, тыс. чел. | Среднесу-точный объем стоков, м3/сутки | Объем стоков в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Объем стоков в сутки мини-мального водопот-реб-ления, м3/сутки | βmax | βmin | Макси-мальный часовой объем стоков, м3/ч | Мини-мальный часовой объем стоков, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 440 | 66 | 79,2 | 52,8 | 2,650 | 0,044 | 11,369 | 0,077 |
| д. Берлячево | 250 | 37,5 | 45 | 30 | 3,250 | 0,025 | 7,922 | 0,025 |
| д. Калмыково | 50 | 6,25 | 7,5 | 5 | 4,5 | 0,01 | 1,828 | 0,002 |
| д. Малобадраково | 240 | 36 | 43,2 | 28,8 | 3,300 | 0,024 | 7,722 | 0,023 |
| д. Нарышево | 80 | 10 | 12 | 8 | 4,5 | 0,01 | 2,925 | 0,003 |
| д. Силосово | 310 | 46,5 | 55,8 | 37,2 | 2,975 | 0,031 | 8,992 | 0,038 |
| д. Старобикметово | 340 | 51 | 61,2 | 40,8 | 2,900 | 0,034 | 9,614 | 0,046 |
| д. Старотукраново | 170 | 21,25 | 25,5 | 17 | 3,800 | 0,016 | 5,249 | 0,009 |
| д. Тукаево | 90 | 11,25 | 13,5 | 9 | 4,500 | 0,01 | 3,291 | 0,003 |
| д. Улеево | 140 | 17,5 | 21 | 14 | 4,100 | 0,01 | 4,664 | 0,005 |
| Итого: | 2110 | 303,25 | 363,9 | 242,6 |  |  | 63,57 | 0,23 |
| Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 30,33 | 36,39 | 24,26 |  |  | 6,36 | 0,02 |

Также для населенных пунктов СП Бадраковский сельсовет предлагается предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в средних и малых городах, сельских населенных пунктах допускается применение открытых водоотводящих устройств ливневой канализации.

В случае если в процессе развития сельского поселения будут в основном использоваться выгребные ямы и септики без колодцев фильтрации, без подвода в дома (здания), прогнозируемый объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой будет следующим:

Таблица 3.3.2

Расчет прогнозируемого количества ЖБО в населенных пунктах 
СП Бадраковский сельсовет на расчетный срок реализации 
Генерального плана – 2035 год

| Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. | Расчетный объем расходов за год, м3 | Количество ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 440 | 2 | 880 |
| д. Берлячево | 250 | 2 | 500 |
| д. Калмыково | 50 | 2 | 100 |
| д. Малобадраково | 240 | 2 | 480 |
| д. Нарышево | 80 | 2 | 160 |
| д. Силосово | 310 | 2 | 620 |
| д. Старобикметово | 340 | 2 | 680 |
| д. Старотукраново | 170 | 2 | 340 |
| д. Тукаево | 90 | 2 | 180 |
| д. Улеево | 140 | 2 | 280 |
| Итого: | 2110 |  | 4220 |

## 3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения

На момент разработки программы комплектного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Бадраковский сельсовет система централизованного газоснабжения имеется в семи населенных  пунктах – 
д. Большебадраково, д. Берлячево, д. Малобадраково, д. Силосово, д. Старобикметово, д. Старотукраново, д. Улеево. Газоснабжение осуществляется природным газом высокого давления 0,6 МПа от ГРС Бураево.

В Генеральном плане сельского поселения запланировано строительство газораспределительного пункта в д. Тукаево.

Необходимо постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

Согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека. Годовые расходы газа, в соответствии с п. 3.13 СП 42.101.2003 на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. Расходы газа на расчетный срок реализации Генерального плана сельского поселения приведены ниже.

Таблица 3.4.1

Расчет потребления природного газа в населенных пунктах 
СП Бадраковский сельсовет на расчетный срок реализации 
Генерального плана – 2035 год

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Расчетное потребление газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 440 | 138,6 |
| д. Берлячево | 250 | 78,75 |
| д. Калмыково | 50 | – |
| д. Малобадраково | 240 | 75,6 |
| д. Нарышево | 80 | – |
| д. Силосово | 310 | 97,65 |
| д. Старобикметово | 340 | 107,1 |
| д. Старотукраново | 170 | 53,55 |
| д. Тукаево | 90 | 28,35 |
| д. Улеево | 140 | 44,1 |
| Итого: | 2110 | 623,70 |

## 3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения электроснабжение планируемой застройки будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета. Потребность сельского поселения полностью покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других потребителей необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ТП и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения на расчетный срок – 2035 год необходимо строительство следующих трансформаторных подстанций:

Таблица 3.5.1

Перечень проектируемых трансформаторных подстанций

| Номер | Мощность |
| --- | --- |
| ТП1 | 60 кВА |
| ТП2 | 40 кВА |
| ТП3 | 40 кВА |
| ТП4 | 60 кВА |
| ТП5 | 100 кВА |
| ТП6 | 40 кВА |
| ТП7 | 40 кВА |
| ТП8 | 40 кВА |
| ТП9 | 40 кВА |
| ТП10 | 40 кВА |

Также Генеральным планом сельского поселения предусматривается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей по жилой застройке, в д. Тукаево, 
д. Берлячево, д. Старобикметово, по основным улицам деревень.

## 3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

В процессе развития сельского поселения, меняется численность населения, строятся или наоборот выводятся из эксплуатации общественные здания. Годовые нормы накопления отходов для различных категорий природопользователей являются исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении разрешительной документации в области охраны окружающей природной среды, проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.

На сегодняшний день в Бураевском районе нормы накопления для населения и объектов инфраструктуры не установлены. В соответствии со схемой санитарной очистки Бураевского район, в качестве расчета объема накопления ТБО принимаем нормы накопления твердых бытовых отходов принятые согласно «ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст) (ред. от 22.07.2003)	.

Далее, в таблице приведен прогнозный расчет объемов накопления ТБО, для каждого населенного пункта (данные приведены в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан).

Таблица 3.6.1

Прогнозный годовой объем накопления ТБО 
в СП Бадраковский сельсовет

| Наименование объекта | Численность населения, м2 площади | Норма накопления ТБО, м3 | Объем накопления ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково |
| Население | 440 | 1,4 | 616,0 |
| Продовольственные магазины | 80 | 0,46 | 36,8 |
| Административные учреждения | 7 | 0,25 | 1,75 |
| Отделения связи | 5 | 0,3 | 1,5 |
| Дошкольные учреждения | 25 | 0,24 | 6,0 |
| Общеобразовательные учреждения | 150 | 0,12 | 18,0 |
| Кладбища | 4,2 | 1,78 | 7,476 |
| д. Берлячево |
| Население | 250 | 1,4 | 350,0 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 1,8 | 1,78 | 3,204 |
| д. Калмыково |
| Население | 50 | 1,4 | 70,0 |
| Кладбища | 2,7 | 1,78 | 4,806 |
| д. Малобадраково |
| Население | 240 | 1,4 | 336,0 |
| Продовольственные магазины | 8 | 0,46 | 3,68 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 1,7 | 1,78 | 3,026 |
| д. Нарышево |
| Население | 80 | 1,4 | 112,0 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 0,8 | 1,78 | 1,424 |
| д. Силосово |
| Население | 310 | 1,4 | 434,0 |
| Продовольственные магазины | 30 | 0,46 | 13,8 |
| Дошкольные учреждения | 8 | 0,24 | 1,92 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 | 0,12 | 0,6 |
| Кладбища | 2,5 | 1,78 | 4,45 |
| д. Старобикметово |
| Население | 340 | 1,4 | 476,0 |
| Продовольственные магазины | 31 | 0,46 | 14,26 |
| Отделения связи | 3 | 0,3 | 0,9 |
| Дошкольные учреждения | 15 | 0,24 | 3,6 |
| Общеобразовательные учреждения | 45 | 0,12 | 5,4 |
| Кладбища | 0,2 | 1,78 | 0,356 |
| д. Старотукраново |
| Население | 170 | 1,4 | 238,0 |
| Продовольственные магазины | 8 | 0,46 | 3,68 |
| Кладбища | 2,4 | 1,78 | 4,272 |
| д. Тукаево |
| Население | 90 | 1,4 | 126,0 |
| Кладбища | 0,4 | 1,78 | 0,712 |
| д. Улеево |
| Население | 140 | 1,4 | 196,0 |
| Кладбища | 1,9 | 1,78 | 3,382 |

Для организации сбора ТБО в СП Бадраковский сельсовет запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Организация контейнерных площадок в частном секторе и возле административных зданий сельского поселения.

Расчет необходимого количества контейнеров для населения приведен ниже:

Бкон = Пгод . t . к1 / 365 . v . к2,

где:   Бкон - количество контейнеров;

Пгод - годовое накопление отходов на участке, м3;

t - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сутки;

κ1 - коэффициент неравномерности отходов, равно 1,25;

ν - вместимость контейнера, м3;

κ2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

365 - количество дней в году.

Таблица 3.6.2

Результаты расчета необходимого количества контейнеров для населения СП Бадраковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Годовое накоп-ление отходов, м3 | Перио-дич-ность вывоза, сутки | Коэф. неравно-мерности отходов | Вмес-тимость контей-нера, м3 | Коэф. напол-нения сбор-ника | Кол-во дней в году | Кол-во кон-тей-неров расчет | Кол-во кон-тейне-ров приня-тое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 616,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 3,13 | 3 |
| д. Берлячево | 350,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,78 | 2 |
| д. Калмыково | 70,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,36 | 1 |
| д. Малобадраково | 336,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,70 | 2 |
| д. Нарышево | 112,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,57 | 1 |
| д. Силосово | 434,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 2,20 | 2 |
| д. Старобикметово | 476,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 2,42 | 2 |
| д. Старотукраново | 238,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,21 | 1 |
| д. Тукаево | 126,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,64 | 1 |
| д. Улеево | 196,0 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,99 | 1 |
| Итого: | 2954 |  |  |  |  |  |  | 16 |

Итого для населения СП Бадраковский сельсовет необходимо установить 16 контейнеров.

Расчет необходимого количества контейнеров для административных зданий производим по той же формуле.

Таблица 3.6.2

Результаты расчет необходимого количества контейнеров для административных зданий СП Бадраковский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Годовое накоп-ление отходов, м3 | Перио-дич-ность вывоза, сутки | Коэф. неравно-мерности отходов | Вмес-тимость контей-нера, м3 | Коэф. напол-нения сбор-ника | Кол-во дней в году | Кол-во кон-тей-неров расчет | Кол-во кон-тейне-ров приня-тое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Большебадраково | 71,53 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,36 | 6 |
| д. Берлячево | 3,80 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,02 | 2 |
| д. Калмыково | 4,81 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,02 | 1 |
| д. Малобадраково | 7,31 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,04 | 3 |
| д. Нарышево | 2,02 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,01 | 2 |
| д. Силосово | 20,77 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,11 | 4 |
| д. Старобикметово | 24,52 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,12 | 5 |
| д. Старотукраново | 7,95 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,04 | 2 |
| д. Тукаево | 0,71 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,00 | 1 |
| д. Улеево | 3,38 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,02 | 1 |
| Итого: | 146,8 |  |  |  |  |  |  | 27 |

Итого для административных зданий СП Бадраковский сельсовет необходимо установить 27 контейнеров.

Согласно расчету, приведенному в Генеральной схеме очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан для вывоза ТБО на территории СП Бадраковский сельсовет необходим один мусоровоз КО-440-2 или аналогичный.

Для снижения времени и затрат на транспортировку твердых бытовых отходов запланировано строительство мусороперегрузочной станции на территории сельского поселения Бадраковский сельсовет.

В перспективе развития сельского поселения рекомендуется оборудование мест для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания.

# 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения

Таблица 4.1

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2020 гг. | 2021-2035 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного теплоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы теплоснабжения |
| 2.1 | Индекс износа тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспечение централизованного теплоснабжения строящихся жилых и общественных зданий (по количеству одобренных заявок) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь тепла при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 |

## 4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения

Таблица 4.2

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2020 гг. | 2021-2035 гг. |
| 1. | Показатели обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения |
| 1.1 | Количество жителей, имеющих возможность подключения к централизованной системе водоснабжения | Н. пункт | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель качества воды |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 3.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 |

## 4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения

Таблица 4.3

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2020 гг. | 2021-2035 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | – | – | – |

## 4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения

Таблица 4.4

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2020 гг. | 2021-2035 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Количество газифицированных населенных пунктов | Н.пункт | 7 | 7 | 8 |
| 1.2 | Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

## 4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Таблица 4.5

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2020 гг. | 2021-2035 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных и промышленных зданий (сооружений) подключенных к централизованной системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей и объектов электроснабжения нуждающихся в реконструкции | % | – | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

## 4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО

Таблица 4.6

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013-2022 гг. | 2023-2037 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами сбора и утилизации ТБО |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которых организован вывоз и утилизация ТБО | Н.пункт | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности вывоза и утилизации ТБО |
| 2.1 | Обеспеченность организации, осуществляющей сбор ТБО необходимой спецтехникой | % | – | 100 | 100 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспеченность жилого сектора и общественных зданий необходимым количеством контейнерных площадок | % | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатели снижения негативного воздействии на окружающую среду |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | – | 100 | 100 |
| 4.2 | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Н.пункт | 0 | 0 | 10 |
| 4.3 | Оборудования пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания | Н.пункт | 0 | 1 | 1 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Бадраковский сельсовет не предусматривается. Теплоснабжение существующих и вновь строящихся жилых и общественных зданий предусматривается от индивидуальных источников тепла. Оснащение строящихся зданий теплогенерирующим оборудованием, а также строительство блочных мини котельных планируется осуществлять за счет средств застройщиков.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения

Строительство систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения Бадраковский сельсовет не планируется. Обеспечение водой территорий планируемой застройки планируется за счет колодцев, каптажей ключей, а также поверхностных водоемов.

## 5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения

Строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения Бадраковский сельсовет не планируется. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от сточных вод планируется за счет постепенной замены выгребных ям на септики, применяющие современную эффективную систему очистки. Данное мероприятие планируется осуществлять за счет собственников объектов жилищного фонда. Для поддержания заинтересованности населения во внедрении данного мероприятия рекомендуется разработать и внедрить мероприятия по льготному кредитованию, рассрочке платежей для населения при приобретении систем современной очистки сточных вод.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Генеральным планом сельского поселения Бадраковский сельсовет запланировано строительство газораспределительного пункта в д. Тукаево. После внедрения данного мероприятия станет возможно строительство сетей газоснабжения низкого давления на территории деревни и подключения абонентов.

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства.

Программой предусмотрено теплоснабжение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Прокладка газопроводов подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

## 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП);

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ТП и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам. В соответствии с Генеральным планом сельского поселения на расчетный срок – 2035 год необходимо строительство следующих трансформаторных подстанций:

Таблица 5.5.1

Перечень проектируемых трансформаторных подстанций

| Номер | Мощность | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| ТП1 | 60 кВА | 320,0 |
| ТП2 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП3 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП4 | 60 кВА | 320,0 |
| ТП5 | 100 кВА | 350,0 |
| ТП6 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП7 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП8 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП9 | 40 кВА | 300,0 |
| ТП10 | 40 кВА | 300,0 |

* Стоимость работ не включает линии электропередач и должна быть уточнена на стадии проектирования.

Также Генеральным планом сельского поселения предусматривается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей по жилой застройке, в д. Тукаево, 
д. Берлячево, д. Старобикметово, по основным улицам деревень.

## 5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Для реализации целевых показателей развития системы сбора и утилизации ТБО на территории СП Бадраковский сельсовет необходимо внедрения ряда инвестиционных проектов.  Данные об объеме финансирования мероприятий приведены в программе комплектного развития в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

Таблица 5.6.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2020г.г. |
| Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | шт. | 43 | 288,1 |
| Содержание контейнеров (дезинфекция, ремонт) | шт. | 43 | 86,0 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 43 | 860,0 |
| Содержание контейнерных площадок (дезинфекция, ремонт) | шт. | 43 | 103,2 |
| Строительство мусороперегрузочной станции | шт. | 1 | 15000,0 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 | шт. | 1 | 18,250 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 | шт. | 1 | 6,550 |

# 6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

- Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

- Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

- Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

- Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

- Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | до 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |
| 1 | Строительство индивидуальных систем теплоснабжения | За счет средств застройщика, по мере строительства объектов жилой застройки и общественных зданий. |
| Система водоснабжения. |
| 2 | Строительство колодцев, оборудование каптажей ключей на территориях планируемой застройки |  | По мере застройки районов. |
| Система водоотведения. |
| 3 | Замена выгребных ям на современнее септики, с применением эффективных методов очистки сточных вод |  | По мере развития сельского поселения, за счет средств собственников жилого фонда. Стоимость септика 80-150 тысяч рублей в зависимости от объема стоков и применяемой системы очистки. |
| Система газоснабжения. |
| 4 | Строительство газораспределительного пункта и сетей газоснабжения низкого давления в д. Тукаево |  | За счет субсидий бюджетов различных уровней, средств газоснабжающей организации. |
| 5 | Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 6 | Осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 7 | Строительство сетей газоснабжения в районах перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |
| Система электроснабжения. |
| 8 | Ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 9 | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 10 | Реконструкция существующих сетей |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 11 | Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения |  | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 12 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач для районов перспективной застройки |  | По мере застройки районов. |
| 13 | Вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей по жилой застройке, в д. Тукаево, д. Берлячево, д. Старобикметово, по основным улицам деревень |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 14 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 15 | Содержание контейнеров (дезинфекция, ремонт) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 16 | Обустройство контейнерных площадок |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 17 | Содержание контейнерных площадок (дезинфекция, ремонт) |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 18 | Строительство мусороперегрузочной станции |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 19 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 20 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |

# Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.